## Slide 1: 数字逻辑实验

## Slide 2: 大纲
Quartus II使用说明
Quartus II演示
Quartus II环境安装过程
实验课的时间安排

## Slide 3: 1. Quartus II使用说明

## Slide 4: 新建工程

## Slide 5: 新建工程
file>New Project wizard

## Slide 6: 新建工程
一直next直到芯片选型界面，在此界面中进行相应的芯片选型，选型结束之后进入总结界面

## Slide 7: 在工程种加入代码
file>new 选择verilog HDL file,点击OK

## Slide 8: 代码编译

## Slide 9: 编译通过

## Slide 10: 波形仿真
可使用Modelsim仿真（需另外安装Modelsim），或使用Quartus II自带仿真器进行仿真

## Slide 11: 波形仿真
右击左侧栏 -> Insert node or bus -> List -> 全部导入 -> OK -> OK

## Slide 12: 波形仿真

## Slide 13: 波形仿真
若使用Quartus II自带的仿真器进行仿真，单击Simulation-Options

## Slide 14: 波形仿真
弹出一个只读的界面，上面是仿真结果（图为与非门的仿真结果）

## Slide 15: 修改器件库的方式一

## Slide 16: 修改器件库的方式二
Assignments - Device

## Slide 17: 查看代码生成的电路图
右击test -> Locate -> Locate in RTL Viewer，弹出RTL Viewer

## Slide 18: 建立原理图设计文件

## Slide 19: 编辑原理图设计文件
提示：
*弹出Symbol方法：双击鼠标左键、工具条…
*元件库包含系统库和Project库两类
*Project库由用户自定义符号文件(.bsf)组成
*亦可在编辑区用Copy 及Paste命令实现选择
*在编辑区可移动元件，放置到合适的位置
*可在Symbol对话框中选择元件，单击OK

## Slide 20: 元件的连接
根据源处/目标处管脚类型，使工具箱相应连接线有效
在源处按下鼠标左键、移至目标处、松开鼠标左键即可
File -> Save 保存
提示：
*所连接的源端、目标端元件管脚类型应相同
*应避免移动元件时产生多余交叉点

## Slide 21: 生成原理图符号文件
选择菜单File→Create/Update→Create Symbol Files for Current File，将弹出文件名对话框
编辑文件名并保存为文件
提示：*Symbol的Project库由该类文件组成
*该类文件应该在编译/仿真正确后生成

## Slide 22: 设置管脚
在设置管脚前必须先完成一次代码编译！
单击Pin Planner。
【注】如果显示can't make this device specific assignment/cannot display pin planner，则说明没有选择到具体的芯片型号，只是选了某个系列。选定芯片型号后，pin planner里就有管脚图了。

## Slide 23: 设置管脚
选择系统芯片型号的方式：双击Project Navigator里的Cyclone IV E，默认是Auto device selected by the Filter，改成Specific device selected in ‘Available devices’ list

## Slide 24: 设置管脚
Pin Planner界面

## Slide 25: 设置管脚
选完引脚之后的效果（选完引脚后直接关闭当前界面即可）

## Slide 26: 设置管脚
回到起始界面，重新编译一次。
如果出现引脚重复定义等问题，会在编译的过程中报错。

## Slide 27: 下载到实验板

## Slide 28: 连接实验板
选择实验板设备（若连接实验板，可以在列表中找到）。
配置好设备后，Start是可点击的，单击Start即可开始运行。

## Slide 29: 2. Quartus II使用演示

## Slide 30: 3. Quartus II环境安装过程
https://blog.csdn.net/qq_18649781/article/details/81025650
安装前一定要注意！！第一步在安装quartus的时候，到选择元器件的步骤处，把cyclone的选项去掉，后边就可以完全跟博客一样的步骤，否则在装元器件的时候会有无法选择，那块的对勾是灰色的。

## Slide 31: 4. 实验课时间安排

## Slide 32: 实验课时间安排
11.25 验收组合逻辑程序
12.2 验收时序逻辑程序
12.5 课堂上讲综合程序设计思想
12.12 验收综合程序（选做）

## Slide 33: 作业完成标准
共布置组合逻辑实验5个、时序逻辑实验3个、综合实验1个（选作）
最低要求：完成组合逻辑实验3个、时序逻辑实验1个
实验部分给分结合完成实验的数量和验收情况综合打分
不交实验报告